Gdańsk dnia 21.06.2021 r.

Postępowanie nr 185/2021/R

Termin składania ofert: 28.06.2021 r. do godziny 24:00

Termin wykonania zamówienia: do 10.07.2021 r.

Osoba upoważniona do kontaktu Wojciech BARAŃSKI tel. 697-077-119 email w.baranski@7szmw.pl  lub Jan SZYSZKA tel. 730 494 453.

Po zakończonym wyborze oferenta, firmy które przesłały oferty zostaną powiadomione jaka firma została wybrana wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu technicznego urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych  i hydrantów, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010  nr 109 poz. 719), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623) oraz zasadami określonymi w aktualnych normach PN-EN.

- Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie usługi przeglądu technicznego  urządzeń i sprzętu wyszczególnionego w załączniku nr 1  wraz z badaniem ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych.

- Dokumentacja i odbiór usługi: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przeglądów zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych. Wyniki przeglądów należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów dla każdego budynku. Dokumentacja powinna być sporządzona w wersji elektronicznej w formacie pdf jak również w formie papierowej. Wszelkie nieprawidłowości powinny być udokumentowane w formie zdjęć i załączone do składanej dokumentacji w formie elektronicznej. Wzory protokołów z wykonania usługi przeglądu technicznego muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wzory protokołów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym najpóźniej 5 dni po podpisaniu Umowy. Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:

•   nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,

•   nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

•   datę i miejsce wykonania kontroli,

• rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,

• wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości  sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,

•   wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń ppoż.,

•   podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,

•    czytelny podpis wykonawcy.

- Gaśnice oraz hydranty i zawory hydrantowe powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy kontrolującej, nazwiskiem i podpisem wykonawcy oraz datą wykonania i ważności przeglądu). Kontrole, o których mowa powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwatorskich i naprawczych. sprzętu objętego zamówieniem, potwierdzone następującymi dokumentami:

- świadectwa, certyfikaty, autoryzacje do wykonywania konserwacji i/lub naprawy gaśnic wystawione/autoryzowane przez producentów gaśnic,

- dokumenty poświadczające posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji wymienionych producentów winny być wystawione na firmę (Wykonawcę), a nie na pracowników Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do prolongaty stosownych autoryzacji na okres realizacji zamówienia, w przypadkach, gdyby ich ważność upływała wcześniej.

- Kserokopie dokumentów wskazanych w ppkt. a) i b) muszą zostać załączone do protokołu z przeglądu

- Dokumentacja i odbiór usługi:

Wykonawcą zamówienia mogą być podmioty posiadające doświadczenie w zakresie przeprowadzania przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów.

Wykonawca zapewnia: - niezbędne do wykonania usługi narzędzia, - co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży, zaworów hydrantowych i hydrantów.