Gdańsk, 28.09.2022r.

OGŁOSZENIE

o postępowniu nr 533/2022/R na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp

REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII

W 7 SZPITALU MARYNARKI WOJENNEJ W GDAŃSKU

Zakres prac remontowych

- W pomieszczeniu nr 24 - położyć instalację wodną w miejscu prysznica (w pom. wymienić tylko płytki potrzebne do położenia instalacji – płytki mogą być koloru białego). Zainstalować oszkloną kabinę prysznicową. W rogu pomieszczenia skuć odpadające płytki na całej długości pionowego słupka – 14 płytek ceramicznych.

- W pomieszczeniu nr 25 - przeznaczone na brudownik - zlikwidować wannę. W miejscu wanny po prawej stronie zainstalować instalację wodnokanalizacyjną i elektryczną do podłączenia urządzenia – myjko-dezynfekatora. Również po prawej stronie zainstalować zlew gospodarczy oraz w ścianie kran do nalewania wody do wiadra. W miejscu zlikwidowanej wanny, położyc glazurę i terakotę. W ścianie naprzeciwko drzwi, zrobić otwór wentylacyjny.

- Pomieszczenie nr 26C - przerobić na WC dla personelu w którym będzie się znajdować ustęp i umywalka. Ściany wykafelkować. W ścianie zewnętrznej zrobić otwór na wentylację mechaniczną wraz z instalacją elektryczną.

- W pomieszczeniu nr 27 - zainstalować umywalkę (w miejscu instalacji był zlew).

- W pomieszczeniu nr 28 – zainstalować umywalkę i zlew jednokomorowy (w miejscu instalacji był zlew).

- We wszystkich pomieszczeniach nr: 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 (24A i 24B), 25, 26 (26A, 26B i 26C), 27, 28, 29 i cały korytarz począwszy od drzwi nr 15 do drzwi nr 23 - należy uzupełnić ubytki i pomalować ściany (za wyjatkiem ścian wykafelkowanych).

- Wszystkie drzwi przemalować i uzupełnić w nich ubytki. Usunąć rdze z futryn i je przemalować.

- Zapełnic dziury po dozownikach i szafkach w fartuchach umywalkowych i wykafelkowanych ścianach wykonanych z płytek ceramicznych.

- Wymienić pękniete, odbarwione kasetony na sufitach podwieszanych.

- Naprawić punktowo podłogę z tarkettu w dwóch miejscach na korytarzu.

- Na drewniane odbojnice położone wokół drzwi na korytarzu, zamontować kątowniki ochronne (z tworzywa sztucznego) na wysokość 1,5 m.

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń:

Nr 16 – 13,58 m2 – Gabinet Ordynatora

Nr 17 – 19,78 m2 - Sala chorych

Nr 19 – 12,05 m2 – Sekretariat

Nr 20 – 38,63 m2 – Sala chorych

Nr 21 – 19,60 m2 – Sala chorych

Nr 22 – 19,95 m2 – Gabinet lekarski

Nr 24 (24A, 24B) – 10,10 m2  - WC pacjentów

Nr 25 – 3,83 m2 – Brudownik

Nr 26 (26A, 26B) – 7,25 m2 – Magazynek + Pokój socjalny

Nr 26C – 2,81 m2 – WC personelu

Nr 27 – 14,08 m2 – Sala chorych

Nr 28 – 20,50 m2 – Gabinet zabiegowy

Nr 29 – 7,83 m2 – Oddziałowa

Korytarz – 63,30 m2

Wysokość pomieszczeń – 3 m.

Wysokość podwieszanego sufitu na korytarzu:

- na długości 18,5 m i szer. 0,9 m – wys. 2,5 m

- na długości 24,60 m i szer. ok. 1,55 m – wys. 3 m.

Wszystkie pomieszczenia mają podwieszany sufit.

Powyższe wymiary są orientacyjne. Do szczegółowego wyliczenia remontowanych pomieszczeń ZALECANA  jest wizja lokalna - w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.00.

W załączeniu:

- Projekt umowy wraz z zakresem prac remontowych (zał. nr 1)

- Formularz ofertowy

3.    Schemat całej kondygnacji w dwg.

4.    Rzut remontowanych pomieszczeń.

5.    Rzut remontowanych pomieszczeń z zakreślonym obszarem remontowanych pomieszczeń.

6.    Zdjęcia remontowanych pomieszczeń.

7.    Przedmiar robót.

Gwarancja na wykonane prace: min. 3 lata.
Termin wykonania prac: 10.10. – 06.11.2022 r.

Po wybraniu oferenta, oferent musi przedstawić KOSZTORYS OFERTOWY przed rozpoczęciem prac remontowych.

Osoba do kontaktu: Wojciech BARAŃSKI – kierownik Sekcji Technicznej, tel. 697 077 119.

Ofertę proszę przesłać na adres email: przetargi@7szmw.pl 

Ofertę cenową proszę przedstawić na Formularzu Ofertowym (formularz w załączeniu – zał. nr 2). W ofercie proszę przedstawić ogólną cenę za ww. usługę dekarską w ujęciu netto i brutto. Ofertę należy przesłać do dnia: 05.10.2022 r.