Załącznik nr 5 do SWZ w postępowaniu 40/2021/TP

PARAMETRY TECHNICZNE – wymagania minimalne

CYFROWY PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG

|  | Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG – 1 szt. | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  | bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać |  | bez oceny |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, rok produkcji 2021, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  | bez oceny |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG | TAK |  | bez oceny |
|  | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  | bez oceny |
|  | Generator RTG | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| 1. | Generator wysokiej częstotliwości | > 70kHz |  | bez oceny |
| 2. | Moc maksymalna | ≥ 40 kW |  | bez oceny |
| 3. | Maksymalne napięcie w radiografii | ≥ 130 kV |  | bez oceny |
| 4. | Minimalna wartość nastaw mAs | ≤ 0,1 mAs |  | bez oceny |
| 5. | Maksymalna wartość nastaw mA | ≥ 450 mA |  | bez oceny |
| 6. | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | bez oceny |
| 7. | Wymagane zasilanie 1 – faz./230V~ +10% | TAK |  | bez oceny |
| 8. | Aparat wyposażony w dwa niezależne akumulatory (1. zasilanie napędu aparatu, 2. zasilanie lampy) | TAK |  | bez oceny |
| 9. | Minimalna ilość ekspozycji do wykonania z jednego pełnego naładowania akumulatorów | > 400 |  | bez oceny |
| 10. | Zintegrowany miernik dawki DAP | TAK |  | bez oceny |
|  | Lampa RTG | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| 1. | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 mm |  | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |
| 2. | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 mm |  | bez oceny |
| 3. | Pojemność cieplna anody | ≥ 280 kHU, |  | bez oceny |
| 4. | Pojemność cieplna kołpaka lampy | ≥ 1200 kHU, |  | bez oceny |
| 5. | Obroty anody | ≥ 3000 obr/min |  | bez oceny |
| 6. | Moc ogniska małego | min. 20 kW |  | bez oceny |
| 7. | Moc ogniska dużego | min. 50 kW |  | bez oceny |
|  | Kolumna/ramię składane | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| 1. | Kolumna aparatu składana | TAK |  | bez oceny |
| 2. | Wysokość transportowa złożonej kolumny | ≤ 160 cm |  | bez oceny |
| 3. | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi: | ≤ 60 cm |  | bez oceny |
| 4. | Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi: | ≥ 200 cm |  | bez oceny |
| 5. | Zakres ruchu głowicy w poziomie | ≥ 50 cm |  | bez oceny |
| 6. | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej : min +/- 180º | TAK |  | bez oceny |
| 7. | Zakres obrotu kolimatora: min +/- 45º | TAK |  | bez oceny |
| 8. | Rotacja ramienia wokół osi pionowej : min +/- 180º | TAK - podać |  | bez oceny |
| 9. | Zasięg ramienia z głowicą liczony od kolumny aparatu do osi pionowej lampy RTG | ≥ 120cm |  | bez oceny |
| 10. | Masa aparatu kg (z akumulatorami) | ≤ 500 kg |  | bez oceny |
|  | Cyfrowy panel detekcyjny | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| 1. | Wymiary detektora zgodne z normą ISO4090 | ≥ 380 x459x15 mm |  | bez oceny |
| 2. | Scyntylator wartość kwantowa | DQE ≥66% |  | bez oceny |
| 3. | Waga detektora | ≤3,0 kg |  | bez oceny |
| 4. | Wymiar powierzchni aktywnej | ≥ 350 mm x 430 mm |  | bez oceny |
| 5. | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej | ≥ 2400 x 2850 pikseli |  | bez oceny |
| 6. | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy efektywnej | ≥ 2300 x 2800 pikseli |  | bez oceny |
| 7. | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz / 5 GHz) | podać |  | bez oceny |
| 8. | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | TAK |  | bez oceny |
| 9. | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | 135-150 µm |  | bez oceny |
| 10. | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 3,2 lp/mm |  | bez oceny |
| 11. | Rozdzielczość skali szarości | ≥ 16 bitów |  | bez oceny |
| 12. | Zakres energetyczny | 40-150 kV |  | bez oceny |
| 13 | Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności) | ≤ 4 h |  | bez oceny |
| 14. | Ilość baterii w zestawie | 2 sztuki |  | bez oceny |
| 15. | Wbudowana ładowarka baterii w aparacie RTG | TAK |  | bez oceny |
| 16. | Klasa ochronności | ≥ IPX 3 |  | bez oceny |
| 17. | Ładowanie baterii detektora w obudowie aparatu | TAK |  | bez oceny |
| 18. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni | >300 kg |  | bez oceny |
|  | Zespół napędowy | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| 1. | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK |  | bez oceny |
| 2. | Akumulatorowe zasilanie zespołu napędowego – osobny akumulator dla systemu jezdnego | TAK |  | bez oceny |
| 3. | Czas ciągłej jazdy bez ładowania akumulatora | ≥ 4 godziny |  | bez oceny |
| 4. | Maksymalma prędkość jazdy | 3,0-5,0 km/h |  | bez oceny |
| 5. | Zestaw akumulatora /akumolatorów w komplecie z aparatem (dla generatora i zespołu jezdnego) | TAK |  | bez oceny |
| 6. | Ilość silników niezależnych | ≥ 2 |  | bez oceny |
| 7. | Jazda w przód i tył | TAK |  | bez oceny |
|  | Wyposażenie, inne cechy | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| 1. | Zintegrowany zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji na kablu nie mniejsze niż 5m | TAK |  | bez oceny |
| 2. | Zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji w postaci bezprzewodowego pilota zasilanego na baterie o zasięgu nie mniejsze niż 10m | TAK |  | bez oceny |
| 3. | Integracja zaoferowanego aparatu RTG z systemem MEDIDOK | TAK |  | bez oceny |

|  | Sterowanie aparatem RTG z oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 kpl. | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  | bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | podać |  | bez oceny |
|  | Monitor LCD kolorowy, dotykowy, min. 17”, wbudowany w aparat. | TAK |  | bez oceny |
|  | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | TAK |  | bez oceny |
|  | Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze) | TAK |  | bez oceny |
|  | Konsola przygotowana do obsługi detektorów | ≥2 sztuki |  | bez oceny |
|  | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora lub widoczny wskaźnik naładowania baterii na detektorze | TAK |  | bez oceny |
|  | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | TAK |  | bez oceny |
|  | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | TAK |  | bez oceny |
|  | Czas pojawienia się obrazu na konsoli nie później niż po 5 sekundach | podać |  | bez oceny |
|  | System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów (przewodowe/bezprzewodowe) | TAK |  | bez oceny |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | TAK |  | bez oceny |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | TAK |  | bez oceny |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF (Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 2 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresow Pacs (zamawiający posiada systemy Medidok, Impax, Axon), | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta/obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość wprowadzenia min 500 rodzajów różnych ekspozycji | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) możliwość DICOM Export For Processing w formacie liniowym, eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Możliwość naniesienia znacznika czasu | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, pomiary skoliozy | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | TAK - nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki : zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki co najmniej w formacie XML | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Automatyczna wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badan odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badań odrzuconych i powtórzonych | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych - z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radiologia ogólna), z możliwością wybory przez operatora, która wersja obrazu zostanie wysłana do PACS radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) jama brzuszna /jama brzuszna pediatria klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna kościec /kościec pediatria kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa- pediatria Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej (wirtualna kratka) | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku XML dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach : - na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu) -na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu) | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i DICOM standard – część 16 tzn.: możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS (z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu DICOM (DICOM Structured Report) | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | „Wizualizacja cewników” – algorytm obróbki tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników | TAK/NIE Jeśli TAK- podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Możliwość naniesienia na obraz kratki o znanym i konfigurowalnym wymiarze okienka dla pomiarów i ocen ortopedycznych | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Płynny obrót obrazu | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Możliwość aktywizacji trybu pełnoekranowego | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Funkcja eksportu dowolnych obrazów DICOM z dowolnych badań dowolnych pacjentów wraz z przeglądarka DICOM- do wskazanego katalogu eksportu, tj. z użyciem ścieżki lokalnej lub na pendrive lub na nagrywarkę CD/DVD | TAK - podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez oceny |
|  | Kasety CR MD 4.0 R general (fabrycznie nowe) o rozmiarach 43x35cm – 4 sztuki 24x30cm – 2 sztuki, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego skanerem AGFA DX-M | TAK |  | bez oceny |

|  | Szkolenia / Testy | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dwukrotne szkolenie wszystkich pracowników w miejscu instalacji aparatu: pierwsze - po dopuszczeniu aparatu do wykonywania badań, drugie - w okresie wskazanym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 24 miesięcy od zakupu. Szkolenie zakończone jest wydaniem certyfikatu nabycia umiejętności obsługi | TAK |  | bez oceny |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych (odbiorczych) w 3 egzemplarzach | TAK |  | bez oceny |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych przez akredytowane laboratorium, w 3 egzemplarzach | TAK |  | bez oceny |
|  | Pełna dokumentacja techniczna aparatu z kluczami dostępów serwisowych | TAK |  | bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, wersja pełna papierowa 1 sztuka i wersja skrócona 3 sztuki, wersja pełna na CD w 3 sztuki | TAK |  | bez oceny |
|  | Wypełniona karta aparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych (Dz.U. 2008 nr 59 poz. 366) | TAK |  | bez oceny |

|  | Gwarancja / Serwis | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji – min. 36 miesięcy | TAK |  | 36 miesięcy – 0 punktów powyżej 36 miesięcy – 10 punktów |
| 2. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  | bez oceny |
| 3. | Autoryzacja producenta oferowanego urządzenia na świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez Oferenta – dołączyć do oferty | TAK |  | bez oceny |
| 4. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię - max. 48 godz. | TAK |  | bez oceny |
| 5 | Bezpłatnie urządzenie zastępcze na czas naprawy przekraczający 7 dni | TAK |  | bez oceny |
| 6. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK - podać |  | bez oceny |
| 7. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | TAK |  | bez oceny |
| 8. | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  | bez oceny |
| 9. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | TAK - podać |  | bez oceny |
| 10. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii / przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | TAK - podać |  | bez oceny |
|  | Inne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| 1. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | TAK |  | bez oceny |
| 2. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | TAK |  | bez oceny |
| 3. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać Deklaracje Zgodności z normą PN-EN 1789:2007 +A2:2014 | TAK |  | bez oceny |
| 4. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | bez oceny |
| 5. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | TAK |  | bez oceny |
|  | Fartuch miednicowy (półfartuch) wymiar 35x40 cm na rzepy, równoważnik Pb 0,5 mm – 2 sztuki | TAK |  | bez oceny |