Gdańsk, dnia 04.08.2020 r.

MODYFIKACJA załącznika nr 1

Dotyczy: zapytania ofertowego na

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW/BUDOWLI I JEGO OTOCZENIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONOWEJ W BUDYNKACH 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ W GDAŃSKU.

ZNAK  150/2020/R

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO

Dokonuje modyfikacji w zapytaniu ofertowym na podstawie Regulaminu wewnętrznego szpitala dt. zakupów do 30 tyś. euro.

W związku z pytaniami do załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, w zapytaniu ofertowym 150/2020/R z dnia 28.07.2020r. na przegląd pięcioletni stanu technicznego budynków/budowli i jego otoczenia oraz instalacji elektrycznej i piorunochronowej w budynkach 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, Zamawiający modyfikuje pkt II w załączniku nr 1.

Jest:

II.

Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Przedmiot obejmuje w szczególności:

- Opis instalacji budynku w tym typ układu zasilania, lokalizacja wyłącznika głównego, tablic głównych i przed licznikowych dobór przewodów i zabezpieczeń.

- Wykonanie schematów jednokreskowych instalacji elektrycznej budynku (bez lokali mieszkalnych i użytkowych).

- Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i pomiarów instalacji

kontrola instalacji elektrycznej oświetlenia administracyjnego (klatka schodowa, strych, piwnice, pomieszczenia WC poza lokalem),

- kontrola instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej (wlz) w klatce schodowej,

- kontrolę instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych, tablic elektrycznych w lokalach, sprawdzenie stanu technicznego wkładek topikowych lub wyłączników nadmiarowo-prądowych i wyłączników różnicoprądowych

- kontrola instalacji piorunochronnej obiektu (budynku) zgodnie z wymogami normy PN-ICE 61024-1 ochrona odgromowa obiektów.

- Przeprowadzenie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w poniższym zakresie

a.	pomiary rezystencji izolacji, kabli i przewodów.

b.	pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

c.	badanie ciągłości przewodów ochronnych,

d.	badania przed dotykiem pośrednim, próby działania urządzeń (wyłączników) różnicowoprądowych,

e.	pomiar rezystencji uziomów instalacji piorunochronnej,

- Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej

- sprawdzenie tablic licznikowych mieszkalnych i licznika,

- sprawdzenie prawidłowości podłączeń instalacji niskoprądowych (min. domofon, internet) zwłaszcza pod kątem ewentualnych podłączeń poza głównym układem pomiarowym budynku

- sprawdzenie tablic elektrycznych w mieszkaniach, zabezpieczeń przedlicznikowych i licznikowe liczników e.e., tym wskazanie lokali bez liczników e.e.

- oględziny instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku i w lokalach w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednimi ochrony przeciwporażeniowej

- Sprawdzenie gniazdek, wyłączników przycisków, puszek rozgałęźnych, rozdzielnic i tablic licznikowych i uziemienia głównego zabezpieczeń głównych opraw oświetleniowych w części wspólnych budynku.

W zakres pomiarów elektrycznych wchodzi:

a) pomiar izolacji obwodów – ok. 1 300 punktów (+- 10%),

b) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – ok. 2 400 punktów (+- 10%),

c) oględziny i próby izolacji urządzenia rozdzielczego – ok. 150 punktów (+- 10%),

d) pomiar rezystancji uziemienia – ok. 71 punktów.

e) pomiar sieci oświetleniowej – 66 słupów. Długość sieci ok. 1 800 metrów.

d) pomiar instalacji przewodów zewnętrznych – ok. 28 obwodów.

Ma być:

II.

Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Przedmiot obejmuje w szczególności:

- Opis instalacji budynku w tym typ układu zasilania, lokalizacja wyłącznika głównego .

- Wykonanie schematów jednokreskowych instalacji elektrycznej budynków

- Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i pomiarów instalacji

- kontrola instalacji elektrycznej oświetlenia administracyjnego (klatka schodowa, strych, piwnice, pomieszczenia WC poza lokalem),

- kontrola instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej (wlz) w klatce schodowej,

- kontrolę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szpitalnych i użytkowych, tablic elektrycznych w pomieszczeniach , sprawdzenie stanu technicznego wkładek topikowych lub wyłączników nadmiarowo-prądowych i wyłączników różnicoprądowych

- kontrola instalacji piorunochronnej obiektu (budynku) zgodnie z wymogami normy PN-ICE 61024-1 ochrona odgromowa obiektów.

4.   Przeprowadzenie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w poniższym zakresie

- pomiary rezystencji izolacji, kabli i przewodów.

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- badanie ciągłości przewodów ochronnych,

- badania przed dotykiem pośrednim, próby działania urządzeń (wyłączników) różnicowoprądowych,

- pomiar rezystencji uziomów instalacji piorunochronnej,

- Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej

- sprawdzenie rozdzielni elektrycznych w budynkach

- sprawdzenie prawidłowości podłączeń instalacji niskoprądowych

- oględziny instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku i w lokalach w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednimi ochrony przeciwporażeniowej

- Sprawdzenie gniazdek, wyłączników przycisków, puszek rozgałęźnych, rozdzielnic i tablic licznikowych i uziemienia głównego zabezpieczeń głównych opraw oświetleniowych w części wspólnych budynku.

W zakres pomiarów elektrycznych wchodzi:

- pomiar izolacji obwodów – ok. 1 300 punktów (+- 10%),

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – ok. 2 400 punktów (+- 10%),

- oględziny i próby izolacji urządzenia rozdzielczego – ok. 150 punktów (+- 10%),

- pomiar rezystancji uziemienia – ok. 71 punktów.

- pomiar sieci oświetleniowej – 66 słupów. Długość sieci ok. 1 800 metrów.

- pomiar instalacji przewodów zewnętrznych – ok. 28 obwodów.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako modyfikację zapytania ofertowego.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do dokonania modyfikacji treści w zapytaniu ofertowym.

Edyta Brzywca – Kozłowska

Specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Edyta Brzywca - Kozłowska

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania 04.08.2020

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ

Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

im. kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk